## Slide 1: Draw Similarity
안정혁
포트폴리오 설명

## Slide 2: 게임 소개
주어진 환경을 자유롭게 탐험하며 목표까지 이어지는 길을 지도에 직접 그려
정답과의 유사도에 따라 점수를 얻는 게임

## Slide 3: 구현 방식
Unreal 4.27 이용
경로 유사도를 측정하기 위해 Hausdorff Distance Metric도입
Mouse를 이용해 UI에서 그림을 그릴 수 있는 Widget과 게임 내에서 그림을 그릴 수 있는 Canvas Actor 제작

## Slide 4: 구현 개요 – Drawing
추후 활용 방법의 다양성을 위해 두 가지 방법 구현
게임 내에 존재하는 Canvas에 그림을 그리는 방식
  - 멀티플레이 게임에 이용되었을 때 Network Replication을 추가해 다수의 유저가 동시에 그림을 볼 수 있는 방식
Widget을 이용해 User의 UI에 바로 그림을 그리는 방식
- 캐릭터의 상태에 영향을 받지 않아 Single게임이나 다른 User에게 그림을 보여주지 않아도 되는 환경에서 그리기 가능한 방식

## Slide 5: 구현 상세 – Drawing
배경 위에 투명한 Texture의 Canvas를 배치해 선 그리기
  In-game구현의 경우 Canvas Actor위에 Plane을 두고 플레이어의 시선에서 Line-Trace를 실행해 충돌지점 끼리 선을 이어 경로를 그리는 방식
  Widget 구현의 경우 투명한 배경을 가진 Canvas Widget을 추가적으로 생성해 지도 메뉴 Widget 내부에 배치.
유저가 움직이는 World를 그대로 배경으로 사용
    실제 유저가 움직이는 World를 캡쳐하는 Actor를 배치해 실시간으로 월드에 변화가 있어도 즉각 반영

## Slide 6: 구현 상세 – Drawing
일반적 Painting Tool 구현과 달리 깔끔한 직선 경로가 필요
Unreal에서 제공하는 [Draw Canvas to RenderTarget] 을 이용하면 UMG의 Box, Line등의 Primitive를 그리는 함수를 텍스쳐에 직접 이용 가능
Frame마다 마우스의 경로를 따라 정점을 저장하고 그 정점들을 시작-끝 지점으로 하는 Line을 그리는 방식
  이후 경로 비교를 위해 정점을 찍을 때 마다 해당 Canvas에 Vector2D Array로 정점들을 저장

## Slide 7: 구현 상세 – Evaluation
경로의 유사도를 측정하기 위한 여러가지 Metric 존재
  컴퓨터 비전 등에서 유사도를 측정하기 위해 이용하는 Hausdorff Distance 도입
Hausdorff Distance는 공간상의 두 부분집합간의 거리를 측정하는 방식.
출처 :https://en.wikipedia.org/wiki/Hausdorff_distance
경로 X를 따라 주인이 걷고
경로 Y를 따라 목줄을 찬 애완견이 걸을 때
필요한 목줄의 최대 길이를 구하는 것과 유사

## Slide 8: 구현 상세 – Evaluation
하지만 이 Hausdorff Distance는 outlier에 취약
튀어나온 작은 일부분에 의해 유사도가 매우 떨어짐
왼쪽의 Canvas에 찍힌 점 하나로 인해 나머지 경로가 유사함에도
Distance가 크게 차이남

## Slide 9: 구현 상세 – Evaluation
이를 위해 Averaged Hausdorff Distance를 도입
두 집합 간의 최대 거리를 구하는 것이 아닌 거리의 평균값을 계산
  Outlier에 대해 상대적으로 높은 tolerance를 가질 수 있음

## Slide 10: 추후 개발 방향
유사도의 계산과정은 Component로 이용가능
  추후 다른 종류의 게임의 퀘스트나 기능추가를 위해 Actor에 쉽게 부착될 수 있음
현재는 정답을 따로 제공해야 하는 단점 존재
  Nav Mesh를 이용한 Path Finding 알고리즘을 이용하면 어떤 지점이라도 자동으로 정답을 생성할 수 있도록 구현 가능할 것으로 예상